## Slide 1: Gyógy- és Strandfürdők 2016
2

## Slide 2: Fürdők és a társadalom
Rituális fürdők
Gyógyító fürdők
Szórakoztató, sport, stb.
Medencék – víztárolók – víz- és fűtéshálózatok –vízkezelő, előkészítő és fertőtlenítő berendezések - Élményberendezések – vízalatti porszívók – világító berendezések – nagynyomású takarítógépek – időmérők – eredményjelzők – hajszárítók – automatikus és félautomatikus önkiszolgáló öltözőrendszerek –beléptető rendszerek – pénztárak – orvosi rendelők – kezelők –fizioterápiás kezelő berendezések – nappali kórház – büfé – étterem - stb.

## Slide 3
A XX. sz. elejéig csak kádak, medencék
- kisebb helyiségek különböző kezelésekre:
- izzasztás
- masszázs
- hideg – melegvizes lemosás
Látogatói, igénybevevői kör
gazdasági – társadalmi szempontok
erkölcsi okok
Városiasodás: tisztasági fürdő (XIX. sz. vége)

## Slide 4: Vízbeszerzés
Az ásvány és gyógyvizkészletek:
  karsztosodott kőzetekben
  Porózus kőzetekben
  35-60oC ~ 50 km3
  60 oC felett 428 km3
  90 oC felett 206 km3 kitermelhető: kb 10%
  Szentes környéke: 15-20 m3/perc (250-300 l/s) a nyugalmi vízszint 25-30 év alatt 80 cm-t csökkent
  Porózus víztartó közegben az évi utánpótlódás 2 mm/év

## Slide 5
Hidegvíz 18 oC
Langyos víz 18 – 25 oC
Melegvíz 25 – 35 oC
Hévíz 35 oC felett
    Kevésbé forró 35 – 60 oC
    Forró 60 – 90 oC
    Igen forró 90 oC felett
Agresszív, vízkőlerakódásra nem hajlamos
Nem agresszív és vízkőlerakódásra sem hajlamos
Vízkőlerakódásra hajlamos
Kitermelt víz: 400.000 m3/nap ebből mg 150.000 m3/nap
87%-ának csak a hőtartalmát hasznosítjuk

## Slide 6: Fürdővíz beszerzése – hévíz hasznosítás
Hévíz előfordulások
- Kárpát-medence források – elsősorban a hegy- és dombvidéki területeken - szerkezeti vonalakhoz kötötten
- síkvidéken – kútásás – különleges összetételű vizek
- hőmérséklet, íz, szín, szag
- belsőleg ivásra - külsőleg: tisztálkodásra, gyógyításra
Melegvízű források – új hévízlelőhelyek:
Zsigmondy Vilmos (1821 – 1888) bányamérnök, hévízkutak fúrása

## Slide 7: A római kor és a korai középkor
Római emlékek: hideg és meleg ásványvizek hasznosítása
Külső és belső testápolás
Meleg ásványvizek gyógyító hatása
A fürdőorvosi cím komoly rangot jelentett
Iszappakolás: Galémosz alkalmazta először
Augustus császár építésze – Vitruvius Pollio (kr.e. 84 - ?)
„ a víz ugyanis nélkülönözhetetlen az élethez, az élet örömeihez és a mindennapi szükségletekhez …..” ez fokozottan érvényes az ásványvizekre, mert lényegesen több olyan előnyös tulajdonsággal rendelkezik, mint az ivővíz

## Slide 8
Római fürdők:
  Kettős fürdők – külön fürdősor a nők és a férfiaknak
  Apodyterium (vetköző)
  frigidarium – tepidarium – caldarium (hideg-langyos-forró)
  Alveus és labrum (a caldarium meleg és hidegvizes medencéje)
  Sudatorium ( izzasztó gőzfürdő)
  Egyéb olajozásra, masszírozásra szolgáló termek
  Aquincum 18 fürdő a kor jelentős fürdővárosa
  A mai Római strandfürdő helyén 14 langyos forrás
  Fallal körülvett forrásfoglalások, 4,5 km hosszú aquaductus
  Attila – „kőből épített termálfürdő” (Priszkosz Rethor)

## Slide 9
Bíborbanszületett Konstantin császár – „bőrmedencés magyar fürdőt” rendelt
Szent István – Pécsváradi bencés apátság alapító oklevele:
  A bírtok adományozás feltétele – megfelelő számú fürdőszolga alk.
  1178 Felhévíz Máltai Lovagrend kolostor – kórház fürdővel
  XIII.sz Árpádházi Szent Erzsébet Gellért fürdő
  Margitsziget északi csúcsa – kénes források
  Esztergom 1170 -1180 III. Béla fürdő építés
      Az első írásos dok. 1238. - közfürdő

## Slide 10: Reneszánsz fürdőkultúra
A mai Rudas és Rác fürdők helyén lévő meleg fürdők – 1432
Bártfai fürdő (1420 – bérleti díj)
Egri melegvizes fürdő Bakócz Tamás számadáskönyve
Az első tudományos igényű leírás: Joachim Watt (svájci orvos) 1522 a budai híres gyógyforrásokról
Mátyás király – Oláh Miklós esztergomi hercegprímás: „ a szent Gellérthegy tövében alig húsz lépésre a Duna partjától fakadnak a hővizek, amelyek különösen egészségesek a betegeknek, elsősorban a kiütéseseknek és sorvadóknak”
Zsigmond király – Thermae Regie - Rác fürdő helyén

## Slide 11: Török hódoltság időszaka
eredeti török medence – budai Császár, Király, Rudas, Rác fürdő egri török fürdő
Wernher György eperjesi és sárosi várkapitány 1549 Bazel
- az ország ásvány- és gyógyvizei és hasznosításuk, ivókúra
- budai „szökevény források”
- kalcium-karbonát kiválások
Pöstyén, Nagyvárad, Trencsényteplic
Libavius „Alchimia” szomolnoki cementvíz – színréz
Török fürdőkultúra
- budai forrás – ezüstpénz „arannyá” változott

## Slide 12: Az első vízelemzések
Luigi Ferdinado Marságli (1658-1730) olasz hadmérnök lerajzolta a török fürdőket és romjaikat
-első vegyelemzések –orvosok – fontos ásványi anyagok
Fridrich Hoffmann (1600) csoportosította az ásványvizeket, milyen hatásuk van az emberi szervezetre.
Stocker Lőrinc Buda város fizikusa (orvosa) 1721. összefoglaló a budai forrásokról, használati módjukról (víz tisztasága, kén és szénsav tartalma) - német nyelvű budai útikalauz.
Moller Károly (1670-1747) felvidéki fürdőorvos
Nagyszombati egyetem – orvoskar, 1770 – botanikai-kémiai tanszék – Winterl József Jakab felső-magyarországi bányakerületi főorvos

## Slide 13
Kibédi Mátyás István (1725-1802) – több mint 50 féle erdélyi ásványvizet írt le - kénköves, lúgos, vasas, sós, köztük a Radna vidéki források vizét, melyet már akkor palackoztak.
értékes jód- és brómtartalmú vizek
Edvi Illés László (1843) – Császár fürdő – orvosi előírás szerinti fürdő és ivó kúrák - rheumás betegek
Mélyfúrási technológiák
Meglévő források vízhozam növelése – Eszterházy uradalom Ugod község 1825
Zsigmondy Vilmos 1865 „Bányatan”

## Slide 14: A XIX. század
Az 1800-as évek első felében a vizenyős területek rendezésével, a belvizek elvezetésével láthatóvá váltak a korábbi rejtett melegvizes feltörések (pl. Harkány) ,
- vízhozamnövelés – kútfúrás 37 m, 1200 l/min, 62,5 oC
Zsigmondy Vilmos – mélyfúrású kutak:
- Margitsziget (1867) 118,58 m 10 980 l/min
- Lipik (1870)
- Bp. Városliget (1868-1878) 970,48 m, 470 l/perc, 74 oC
Pávai Vajna Ferenc Hajdúszoboszló 1925
Horusitzky Henrik Szeged, Szolnok
Sümeghy József
Papp Ferenc

## Slide 15: Különleges gyógyiszapok
Az iszap megszépíti a bőrt és meggyógyítja a testet, harmonizálja az egész emberi szervezetet. Fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatása van.
Különböző betegségek esetében alkalmazzák a komplex terápia részeként.
A tőzegiszap a természetben zajló évezredes folyamatok eredménye, mely során a vízbe hulló növényi részek az állóvizek aljára süllyedve, a levegőtől elzárt környezetben az ott élő baktériumok hatására eltőzegesednek.
(állatok – fájdalom enyhítése: meghemperednek a gyógyító sárban, sőt meg is eszik azt.)
Paracelsus (vegyész – orvos) a gyógyítás egyik hatásos eszközének tartotta az iszapfürdőzést.
14. – 15. századtól már hivatalos iszapfürdők is működtek Európában.
Napjainkban: iszappakolás, egy-egy testrész, vagy a teljes testfelület

## Slide 16: Hagyományos iszappakolás
42 oC-os iszappal
Az iszap hőtároló képessége nagyon jó, a meleget lassan és egyenletesen adja le a testfelületre, hője elér olyan szöveti részeket is, melyeket más melegítő anyagokkal nem lehet elérni.
A leadott termikus energia hatására értágulat jön létre, mely fájdalomcsillapító és anyagcsere-fokozó
A meleg hatására az izmok is ellazulnak, ezért az iszapfürdő, vagy iszappakolás után a gyógymasszázs is hatásosabb.
(ellenjavallatok!)

## Slide 17: Lelőhelyek
Az iszap gyógyhatását elsősorban az alapanyag lelőhely határozza meg.
Lényeges, hogy milyen ásványi anyagokat tartalmaz.
Mozgásszervi betegségek: - kéntartalom
Magyaro.: minősített gyógyiszapok:
  Hévizi tó
  Tiszasűly (kolopi iszap)
  Makó (marosi iszap
  Hajdúszoboszló, Alsópáhok – Georgikon természetes tőzegiszap
  Szt. Lukács Gyógyfürdő iszaptava

## Slide 18: A hévízbeszerzés földtani alapjai
Kevés a természetes eredetű hévizes forrás
Mélyfúrású kutak
1443 hévízkút
294 fürdő
241 ivóvíz
193 mezőgazdaság
185 ipar
18 kommunális
85 több hasznosítási mód
15 visszasajtolás
226 zárt
103 észlelőkút

## Slide 19: Földtani korcsoportok
A földtani korbeosztás alapja – az egymás felett lévő közetrétegekbe zárt ösmaradványok értékelése
A szerves élet kezdete előtti kőzetek és a magmás kőzetek földtani kora csak összehasonlítással, közelítőleg
Radioaktív módszerek
Őskor, Hajnalkor 3,6-4,5 milliárd év
  1,8-2,0 milliárd év vízgőz-burok, majd lehűlés
  Gneisz, fillit, csillámpala, gránit
  Az élet első nyoma Dél-Afrika (1965), a Föld kb.2 milliárd éves
  Az első nagy összletet a prekambrium kőzetei követik.
  A Kárpát-medence egész területe a prekambrium végén emelkedett ki
    Nyugati határvidék kristályos pala, az Alföld talapzatában gneisz, csillámpala, fillit átalakult kőzetei

## Slide 20
Ókor (Paleozoikum)
Két nagy hegységképző folyamat
Az Ókor végén jelennek meg az őshüllők, őshalak, kétéltűek
  Kambrium – konglomerátum, homok, homokkő képződött, a mészkő a tenger mélyülését jelzi,
    Gerinctelen állatok ( ősrákok, lábasfejűek)
    A Kárpát-medence ekkor szárazulat, jelentősebb üledékképződés nélkül
  Szilur - sekély- és mélytengeri üledékek, gránit, diorit, márvány
    Nagyarányú hegységképződés, halak
  Devon - nagyméretű szárazföldek, Európa helyén a „Tétisz”,
    15-21 m-es páfrány, pálma – tengeri üledék – mészkő, homokkő
  Perm – élénkülő vulkáni tevékenység
    Balaton-felvidék – vörös homokkő

## Slide 21
Középkor (Mezozoikum) végén a tenger visszahúzódott, - hatalmas mészkő- és dolomit tömegek hegylánccá gyűrődnek
  A trópusi éghajlat fokozatosan lehűl
    Pálmafélék helyett – tűlevelű és lombhullató
    Első emlősök, zátonyképző korallok
    A középkor végén alakul ki az Alpok és a Kárpátok láncolata
  Triász - homokos meszes üledék, mészkő, dolomit üledék
    Karsztosodott karbonátos üledékek – karsztvíz
  Jura - sekélytengeri mészkő üledék, kőszén, homokkő, márga
  Kréta - a tengerek visszahúzódtak, Mo. teljes területe szárazulat
    Agyag, márga, bauxit

## Slide 22
Újkor ( Kainozoikum)
    Euroázsiai-hegységrendszer felgyűrődése a Földközi tengerből
    élénk vulkáni tevékenység
  Harmadidőszak – paleocén, eocén, oligocén, miocén és pliocén kor
  Negyedidőszak
    Pleisztocén (jégkorszak) - a Homo sapiens megjelenése
      Kavics, homok, kőzetliszt, agyag, lösz
      Jó víztartó és vízadó képességű rétegösszlet, az Alföldön 200-600 m vastag
    Holocén ( jelenkor) kb. 10 000 év
      Folyóvizi öntéstalajok, futóhomok

## Slide 23: A hévíz mesterséges feltárása
Hévízkút létesítése
  Terület tulajdonosa, kezelője, jogosultsággal rendelkező tervező (3/1998.(II.1.)KHVM)
    Vízbeszerzési terv (MSZ 22116:2008)
      Megrendelői igények, vízigény számítás, a tervezett fúrási pont földrajzi- és geodéziai helymeghatározása, földtani és vízföldtani viszonyok bemutatása, a vízkészletek helyi leterheltségének elemzése, javaslat a vízbeszerzésre, az esetleges változások
      Hatásvizsgálatra kötelezett vízbeszerzés (20/2001.(II.14.) Korm.r.
      Elvi vízjogi engedély
      Vízjogi létesítési engedély
      Kivitelezési tervdokumentáció

## Slide 24: Hévízkutak fúrása, fúróberendezések
Hévízkút létesítése:
  A kőzet felaprítása
  A furadék felszínre szállítása
  A fúrólyuk falának biztosítása
  A rétegmegnyitás helyének kijelölése
  Csövezés – szűrőzés
  Rétegtisztítás
  Kútparaméterek meghatározása
Fúrási módszerek:
  Száraz, folyadéköblítéses, légöblítéses
  Rotari rendszerű fúrás (1930-as évek szénhidrogén kutatás)
    Sűrű iszappal, öblítéses, gépi hajtású, forgófúrás
    Porózus üledékes rétegek
    Sűrített levegős-haböblítéses techn. - vízveszteség

## Slide 25
A kút csövezése:
  közegészségügyi és szilárdsági követelmények
  800-1000 m mélységig ötvözetlen, varrat nélküli, melegen hengerelt acélcsövek, 101,6 – 323,9 mm külső átmérő, falvastagság 4,5.8 mm
  Városliget I. fúrás (1878) száraz fúrási eljárás, ütveműködő berendezés
    10 béléscső-rakat, vörösfenyő termelőcső
  Kútfejkiképzés – szabadkifolyás - energia
  Műszeres vizsgálatok
  Vízkőkiválás ?
  Nyugalmi vízszint - üzemi vízszint
  Homokolásra hajlamos kutak

## Slide 26: Hévíz készlet - hévízgazdálkodás
Kedvező geotermikus hatótényezők
  Felső-pannoniai (középső-pliocén) rétegzett, többszintes homok-homokkő rétegek
    Alföld – Kisalföld – 2 – 2,5 km vastagság, gyakran lencsés szerkezet
  Triász -
    felszíni karsztos kibúvások
    Vízzáró képződményekkel fedett, elszigetelt, zárt tárolórendszerek
    Dunántúli és az Északi Középhegység csapásirányával párhuzamos
    Mecsek és a Villányi hegység

## Slide 27
50 oC-nál melegebb készlet mintegy 2000 km3
  Alföld 1523 km3
  Kisalföld 252 km3
  Dunántúl 201 km3
  A hasadékos kőzetekben 48 km3
  Geotermikus energia – a hasznosítható hő mennyisége a készlet kb. 10%-a - 2,3 . 1016
  Kitermelés felső-pannon porózus 80 mill. m3
  triász karbonátos 25 mill. m3
  Kútfej nyomás csökkenés - visszatáplálás

## Slide 28: Hévizek csoportosítása
Vegyi jelleg - agresszivitás - sókiválásra való hajlam
Ionok mg/l – mg egyenérték - Than-féle egyenérték%
a nem disszociált alkatrészek mennyiségét mg/l-ben adják meg, és hozzáadva a kationok és anionok összegéhez, megkapjuk a hévíz összes oldott alkatrészét
A vegyi jelleget a Than-féle egyenérték %-ból állapíthatjuk meg a 20% feletti mennyiségben előforduló kationok és anionok alapján. Amennyiben emellett egyéb kation és anion is jelleget megadó mennyiségben van jelen a víz alcsoportba sorolható.
Nátrium-kloridos | Kalcium-kloridos | Magnézium-kloridos
Nátrium-szulfátos | Kalcium-szulfátos | Magnézium-szulfátos
Nátrium-hidrogén-karbonátos | Kalcium-hidrogén-karbonátos | Magnézium-hidrogén-karbonátos

## Slide 29
A legtöbb ásványvíz – rétegvíz eredetű
  Na-HCO3 és Na-HCO3-Cl típusú
  A termálkarsztvizek jellege sok helyen a Na-Ca-HCO3 és a Na-Ca-Mg-HCO3, ill. a Na-Ca-HCO3-Cl felé tolódik el.
    Oka: a karbonátos kőzetekben agyagásványok vannak (Hévíz, Harkány)
  Budapesti hévízcsoport – kevert víztípus, típusos karsztvíz
    Ca-Mg-HCO3, és kevert Na-Ca-Mg-HCO3-Cl-SO4
  Talajvízhez kötöttek a gyógyvíznek minősített Na-Mg-SO4 és a Na-SO4 jellegű hideg keserűvizek
  Nagy szén-dioxid tartalmú ásványvizeink a vulkáni utóműködés és a vízadó kőzet hatására keletkeznek, ezek a vizek többféle makro- és mikroelemet is tartalmazhatnak (Balatonfüred, Kékkút, Moha)

## Slide 30: Hévizek felhasználása – összes oldott alkatrész
Kevés – 1000 mg/l alatt (500 mg/l felett) Miskolc, Barcs, Csongrád, Jászberény, Hévíz, Heves, Tiszafüred, Jászapáti, stb.
Közepes – 1001-3000 mg/l - sok fővárosi, alföldi és dunántúli forrás, kút
Sok oldott alkatrész - 3001-10 000 mg/l (Csokonyavisonta, Sárvár,, Kecel, Hajdúszoboszló, Kaba, Bük, Kecskemét, Igal, Mezőkövesd)
Igen sok - 10 000 mg/l felett (Zalakaros, Kiskörös, Bükkszék, Hajdúböszörmény, Bük, Sárvár-Rábasömjén)
Keménység - vízkő-kiválás
< 2,0 nkf - lágy igen kemény > 30,1 nkf
Lágy és kissé lágy vizek: porózus kőzetek megcsapoló kutjai
Kemény : hasadékos kőzetek

## Slide 31: Hévizek minősítése
74/1999(XII.25)EüM rendelet
  Kérelemre minősítési eljárás
  Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága
Korlátozás: ha a vízben az ásványi anyagok és/vagy biológiailag aktív anyagok olyan koncentrációban fordulnak elő, melyek az egészséget károsan befolyásolhatják
Milyen módszerrel lehet a belsőleg használatos ásványvizet kezelni
Milyen anyagot lehet hozzáadni (szén-dioxid)
minőségellenőrzés

## Slide 32: Ásványvíz jellemzői
Ivóvíz – vízműben állítják elő, fizikai, kémiai és mikrobiológiai módszerekkel
Ásványvíz – összetételében módosulás nem történhet
Palackozott ásványvíz 65/2004(IV.27)FVM-ESZCSM-GKM
elismert és védett felszín alatti vízadó rétegből, eredeténél fogva tiszta, mikrobiológiai szempontból nem kifogásolható, összetétele, hőmérséklete a víznyerőhelyen közel állandó, összes ásványianyag-tartalma 1000 mg/l.
Ca 60 mg/l, Mg 20 mg/l, fluorid 0,8 mg/l, jodid 0,05 mg/l
Kezeletlen vagy kezelt vas, mangán, kén, arzén és gáztartalom eltávolítása ülepítéssel, szűréssel, szellőztetéssel megvalósítható

## Slide 33: Hévíz
A Föld szilárd kérge átlagosan 33 km
a Kárpát-medencében 24-26 km
Geotermikus gradiens 50-70 oC/km (világátlag 1,5x)
1 km mélységben 60 oC, 2 km mélységben 110 oC
A jó vízvezető képződmények mélysége elérheti a 2,5 km-t, ahol a kőzethőmérséklet már 130-150 oC.

## Slide 34: Hideg és langyos ásványvizek
Fürdők – vízművek - ivókúra
Szomjúság oltó gyógyhatás
Flour, jód
  Korlátozott fogyasztás
  keserűvizek

## Slide 35: Fertőtlenítés
Fertőtlenítőszer megjegyzés alk. Dózis
Klórgáz savas 0,-0,5mg/l
Hipoklórossav alacsony redoxpotenciál
Na-Ca-hipoklorit toxikus termék
Klórdioxid kötött klór (gyenge)
Klóraminok(mono-, di-)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyanursavas klórvegyületek kíméletes 0,5 mg/l
Klór/bróm kombináció
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bróm gyengébb hatású 0,4 – 1,0 mg/l
a klórvegyületeknél
Jód gyengébb a brómnál
Biocidek erősen toxikusak

## Slide 36
Ózon (savas és alkalikus) toxikus 0,4-1,0 mg/l
Ózon és klór/bróm kombináció üzemeltetési fegyelem
Ózon és UV kombinációk
Perecetsav felületekre hatásos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidrogénperoxid rövid ideig hat, 20-50mg/l
lassú csiraölő hatás
Hidrogénperoxid+ ezüst kedvezőbb hatásidő
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ezüst hosszú, de gyenge 0,01 -0,1 mg/l
réz hatás
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
UV besugárzás csak helyi hatás 220-280 nm
(fotokémiai reakció) (utóklórozás helyett)
Ultrahang csak egyedi

## Slide 37
Szűrőöblítés