## Slide 1: Műholdas helymeghatározás 5. előadás
A méréseket terhelő főbb hibaforrások (a jelterjedéssel kapcsolatos hibák – troposzféra; a jelek vételével kapcsolatos hibák – ciklusugrás, fáziscentrum külpontosság, többutas terjedés)
A kódméréses abszolút helymeghatározás. A differenciális helymeghatározási technika.

## Slide 2
A troposzféra
A troposzférában található a légkör tömegének túlnyomó része.
Nem diszperzív közeg, így nem kell megkülönböztetnünk a fázis- és a csoport-törésmutatókat.
A törésmutató mindig nagyobb mint 1!
A troposzféra hatására hosszabb távolságokat mérünk, mind a kódméréssel, mind pedig fázisméréssel. A hatás mindkét esetben azonos.
A törésmutató függ:
  a légnyomástól;
  a hőmérséklettől;
  a parciális páranyomástól;

## Slide 3
A törésmutató és a rekfraktivitás
A további levezetésekhez vezessük be a refraktivitás mennyiségét:
10-6 szorosa értelmezhető a troposzféra okozta hatás pontbeli értékeként is.
A teljes troposzféra hatása (Thayer-integrál):
Smith-Weintraub szerint a 30 GHz-nél alacsonyabb frekvenciájú rádióhullámokra:
A törésmutató:

## Slide 4
A műhold irányú késleltetés meghatározása
Chart: Ferdeségi szorzó értéke (DOY=200, H=100)
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
 | 10.1536 | 5.5561 | 3.8016 | 2.8978 | 2.3533 | 1.9928 | 1.7392 | 1.5531 | 1.4125 | 1.3043 | 1.2201 | 1.1542 | 1.1031 | 1.064 | 1.0352 | 1.0154 | 1.0038 | 1
A troposzféra okozta zenitirányú késleltető hatás átlagosan kb. 2,3 m, az átlagos nedves késleltetés pedig ennek kb. 10%-a (0,2 m).
Vegyük észre, hogy a műholidrányú korrekció 30°-os magassági szög alatt eléri az 5 m-t, míg alacsonyabb magassági szögek esetén akár 20 m-es hibát is okozhat.

## Slide 5
Többutas terjedés (multipath)
A műhold jele a környező tereptárgyakról visszaverődve is a vevőbe juthat. A vevőbe a direkt és az indirekt (visszaverődött) jelek interferenciájából előállt jel érkezik meg.
A kódtávolságokra több tíz méter is lehet a hatás, míg fázisméréseknél a ciklikus ismétlődés miatt a hatás általában csak néhány centiméter.

## Slide 6
Többutas terjedés (multipath)
A hatás periódusideje viszonylag hosszú (>10 min), ezért főként a rövidebb méréseknél okoz problémát.
A hatás elkerülhető az álláspont körültekintő megválasztásával, de csökkenthető megfelelő antenna v. antennakiegészítő (árnyékoló lemez) használatával is.

## Slide 7
Ciklusugrás
A mért műhold fázismérés közben takaró tereptárgyak mögé kerül, majd azok mögül újra előbukkan.
A helyreálló kapcsolat után a ciklusszámlálás újrakezdődik -> új ciklustöbbértelműséget kell beiktatni.
Ha ezt elmulasztjuk, hibás fázistávolsághoz jutunk.
Megoldás:
Próbáljuk kerülni a kitakaró objektumokat az álláspont körül.
Relatív helymeghatározás esetén a feldolgozószoftverek segítségével detektálni kell a ciklusugrásokat (hármas különbségek) – erről bővebben majd a GNSS elmélete és felhasználása tárgyban.

## Slide 8
Antenna fáziscentrumának külpontossága
Az antenna nem a geometriai középpontban észleli a műholdak jeleit, hanem az elektronikai középpontban (fáziscentrumban).
Vízszintes fáziscentrum külpontosság: a fáziscentrum és az antenna geometriai középpontjának függőlegese közötti eltérés.
Magassági fáziscentrum külpontosság: a fáziscentrum és a magassági viszonyítási pont közötti magasságeltérés.
A feldolgozószoftverek a fáziscentrumok koordinátáit határozzák meg. Ha ismerjük a fáziscentrum-külpontosságok értékeit, akkor a meghatározott koordináták átszámíthatók a meghatározandó pontokra (alappontok, részletpontok). Emiatt kell beállítani az antenna-típusokat a feldolgozóprogramokban.

## Slide 9
A fáziscentrum-külpontosságának figyelembevétele:
Ha ugyanolyan antennatípusokat használunk a hálózatban, akkor a hatás kiküszöbölhető (feltéve, hogy nincs egyedi eltérés az antennák között);
ismételt méréseknél (pl. mozgásvizsgálatok) ügyelünk arra, hogy az egyes pontokon mindig ugyanaz az antenna kerüljön elhelyezésre;
az antennákat minden esetben észak felé tájoljuk;
különböző antennák esetén szükséges a fáziscentrum-modellek figyelembevétele (magasságilag több cm-es hibát is okozhatunk, míg vízszintesen a hiba mm-es nagyságrendű)
ismételt méréseknél, illetve a GNSS infrastruktúra esetén fontos az antennák egyedi kalibrációja.
Antenna fáziscentrumának külpontossága

## Slide 10
A GPS mérésekről
Bár a műszerek kezelése egyszerű, a mérések szakszerű elvégzése tervezést és körültekintést igényel.
Pontossági igények (a térbeli ponthiba alapján):
pontossági kategória | ponthiba
tízméteres | > 10,0 m
többméteres | 1,50-10,0 m
méteres | 0,50-1,50 m
szubméteres | 0,20-0,50m
deciméteres | 0,05-0,20m
centiméteres | 5mm – 50mm
milliméteres | < 5mm
Forrás: ACSM (American Congress on Surveying and Mapping)
Navigációs vevők
Térinformatikai vevők
Geodéziai vevők
Geodinamikai vevők
A pontossági igény befolyásolja az alkalmazott vevőt, illetve a mérési technológiát is!

## Slide 11
A GPS mérésekről
Kód vagy fázismérés
Geodéziai pontosságot csak fázisméréssel lehet elérni. Itt viszont probléma a ciklustöbbértelműség feloldása.
Kódmérést bármelyik mérési időpontban ki tudjuk értékelni, viszont a pontosság nagyságrendekkel rosszabb.
Geodéziai vevők mindkét mérésre alkalmasak, míg a navigációs vevők általában csak kódmérést hajtanak végre (bár a fázismérések is időnként kinyerhetők belőlük).

## Slide 12
A GPS mérésekről
Abszolút vagy relatív helymeghatározás
Abszolút helymeghatározás (single point positioning):
  egyetlen pont koordinátáinak meghatározása csupán ezen a ponton végzett észlelésekből;
  min. 4 műhold esetén háromdimenziós koordinátákat, min. 3 műhold esetén pedig ellipszoid felületi koordinátákat kaphatunk meg;
  elsősorban kódmérés alapján hajtható végre, de bizonyos korlátokkal fázisméréssel is megvalósítható (precise point positioning – PPP)

## Slide 13
Abszolút vagy relatív helymeghatározás
A GPS mérésekről
Relatív helymeghatározás (relative point positioning):
  egy rögzített helyzetű ponthoz képest határozzuk meg a további pontok DX, DY és DZ koordinátakülönbségeit;
  a vektor mindkét végpontján ugyanazon műholdakat, ugyanabban az időpillanatban kell észlelnünk;
  differenciális (ált. kódmérés) <> relatív (ált. fázismérés)

## Slide 14
A kódmérésen alapuló differenciális helymeghatározás
A nem modellezett hibahatások, illetve a modellek hibái az órahibák, illetve a koordináták meghatározását hátrányosan befolyásolják.
Kódtávolságok javításának módszere <> koordinátajavítások módszere

## Slide 15
Abszolút helymeghatározás kódméréssel
f(XP,YP,ZP)

## Slide 16
A kódmérésen alapuló differenciális helymeghatározás
A nem modellezett hibahatások, illetve a modellek hibái az órahibák, illetve a koordináták meghatározását hátrányosan befolyásolják.
Kódtávolságok javításának módszere <> koordinátajavítások módszere

## Slide 17
A kódmérésen alapuló differenciális helymeghatározás
Az ismert koordinátájú bázisvevőben számított és az észlelt kódtávolságok különbsége:
Az ismert koordinátájú bázisvevőben az észlelt kódtávolság:
A fedélzeti pályaadatokból, illetve a bázisvevő koordinátáiból számított távolság.

## Slide 18
A kódmérésen alapuló differenciális helymeghatározás
Mivel a tkj futási idők eltérése elhanyagolható a mozgó és a bázisvevő között, így az órakorrekciók (műhold) azonosnak tekinthetők – csakúgy mint az esetleges SA hatások.
A javított kódtávolságok a mozgó vevőben:
Ahol:
A kódtávolságok a mozgó vevőben:

## Slide 19
A kódmérésen alapuló differenciális helymeghatározás
Ha feltételezzük, hogy a légkör hatása is azonos mindkét pontra (ionoszféra + troposzféra):
Így kiejthető a műholdóra, a pályahiba, illetve az ionoszféra és a troposzféra hatása.
Ismeretlenként marad a mozgó vevő (rover) három koordinátája (X, Y, Z), illetve a relatív vevőórahiba (bázis-rover viszonylatban).