## Slide 1: GNSS elmélete és felhasználása
A GPST időrendszer. A műholdak koordinátái a mérés pillanatában. A műholdak által sugárzott jelek és adatok.

## Slide 2
Időrendszerek (a Föld forgásához kapcsolódó időrendszerek, a dinamikai idő, a nemzetközi atomidő, koordinált világidő, GPS idő, az időrendszerek kapcsolatai)
A műholdak pályája
  A mesterséges holdak mozgása az ellipszis alakú pályán
  Kepler-féle pályaelemek átszámítása a Földhöz kötött térbeli derékszögű koordinátarendszerbe
  A mesterséges holdak perturbált mozgása
  A GPS-műholdak koordinátáinak számítása a fedélzeti pályaadatokból, illetve az almanachból
A GPS műholdak által sugárzott jelek és adatok
Tartalom

## Slide 3
Az időrendszerek
Időpont: egy időbeli kiterjedés nélküli esemény bekövetkeztének pillanata.
Időtartam: Két időpont között eltelt idő, valamilyen egységben mérve.
Mi lehet az egység?
Szükségképpen valamilyen periodikusan ismétlődő jelenség (a Föld forgása, a Föld Nap körüli keringése, vagy valamilyen egyéb periodikus jelenség, mint pl. a céziumatom sugárzása)
Ennek megfelelően az alábbi időrendszereket tekintjük át röviden:
A Föld forgásához kapcsolódó időrendszerek: csillagidő (GAST, GMST) és a világidő (UT1)
A Föld keringéséhez kapcsolódó időrendszerek: a dinamikai idő (TDT)
Atomi energiaszint-átmenethez kapcsolódó elektromágneses sugárzás periódusidejéhez kapcsolódó időrendszerek: atomidő (TAI), a koordinált világidő (UTC), GPS idő (GPST)

## Slide 4
A Föld forgásán alapuló időrendszerek
Valódi Csillagidő (Apparent Sidereal Time)
A helyi meridiánsík és a Tavaszpont által bezárt óraszög;
A Tavaszpont felső kulminációjától számítjuk, növekedési értelme az óramutató járásával ellentétes (0-24h);
helyi idő;
Közepes csillagidő (Mean Sidereal Time)
A helyi meridiánsík és a közepes Tavaszpont által bezárt óraszög;
Közepes Tavaszpont: nem tartalmazza a precessziózavar (csillagászati nutáció) okozta rövidperiódusú változásokat.

## Slide 5
A Föld precessziós mozgása – luniszoláris precesszió
50.37”/év óramutató járásával egyezően (kb. 26000 éves periódus)

## Slide 6
A Föld precessziós mozgása – planetáris precesszió
az ekliptika és az égi egyenlítő hajlásszöge 22° és 24.5° között ingadozik az ekliptika síkjának változása miatt
kb. 40000 éves periódus

## Slide 7
A normálprecesszió és a precessziózavar
(csillagászati nutáció)
Normálprecesszió = luniszoláris + planetáris precesszió
Ezt figyelembe veszik a Közepes Tavaszpont definiálásánál.
Tavaszpont időegyenlítése (Equation of equinoxes - ee): a precessziózavart írja le, ez az eltérés a közepes és a valódi Tavaszpont helyzete között.
Precessziózavar
a Nap deklinációjának változásából eredő periódus (féléves)
a Föld ellipszis pályájából eredő periódus (éves)
a Hold deklinációjának változásából eredő periódus (14 napos)
a Hold ellipszis pályájából eredő periódus (28 napos)
a Hold pályasíkjának változása (18.6 éves periódus)

## Slide 8
A világidő (UT1)
szoláris idő (a Nap látszólagos mozgásán alapul)
a(T) – megegyezéses képlet (lsd. Globális helymeghatározás)

## Slide 9
A dinamikai idő
Az előbbi időrendszerek hátránya, hogy nem egyenletes időrendszerek (a Föld forgása sem egyenletes).
Földi Dinamikai idő (korábban efemerisz idő) – TDT (Terrestrial Dynamic Time)
A Föld Nap körül keringéséből vezetik le (kezdőpontja az 1900 tropikus év kezdete, időskálája az 1900 tropikus év hossza).
Kvázi inerciaidő, a Föld körül keringő műholdak pályaszámításához használják fel.
1991-ben leváltotta a Földi idő (terrestrial time – TT).
Baricentrikus dinamikai idő – BDT (Barycentric Dynamic Time)
Inerciaidő. Az newtoni mechanika időfüggő mozgásegyenleteinek megoldásához használják.
Ma már elsősorban az atomidő vette át a szerepüket:
TT = IAT + 32.184s

## Slide 10
Az atomidő
Bureau International des Poids et Measures (BIPM)
egysége az atomi másodperc (133 tömegszámú céziumatom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetkor fellépő sugárzás periódusidejének 9 192 631 770-szerese
megegyezik a Földi Idő (TT) másodpercével
a gyakorlatban jelenleg mintegy 70 obszervatóriumban működtetett 200 atomóra idejének súlyozott középértéke
MKEH – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

## Slide 11
A koordinált világidő (UTC)
közelíti az UT1 világidőt;
atomi másodpercen alapuló időskála;
az UT1-UTC éves átlagos eltérés nem haladhatja meg a 0.9 másodpercet -> szökőmásodpercek bevezetése (leap seconds)
TAI-UTC = 35mp (2013)
Chart: Időrendszerek kapcsolata

## Slide 12
A GPST időrendszer
alapja az atomi másodperc;
kezdőidőpont: 1980. 01.06. 0h UTC (vasárnap!)
TAI – GPS = 19s (konstans eltérés, ne kelljen a műholdak óráiban a szökőmásodperceket állítani)
Jelenleg a szökőmásodpercek értéke: 16 s (2013) – navigációs üzenetekben is megkapjuk
Az idő meghatározása a GPS navigációs üzenetekből:
GPS hét (WN, GPSWeek): az 1980. január 6. óta eltelt hetek száma (pl.: 2010. szept. 7 -> 1600-as GPS hét
A héten belüli időpont (TOW, Time Of Week): a hét kezdete (vasárnap 0h) óta eltelt idő másodpercben.
GPST = 604 800×WN + TOW

## Slide 13
A koordinált világidő (UTC)
Chart: Időrendszerek kapcsolata
TT-TAI = 32,184 mp
TAI-GPS = 19 mp
TAI-UTC = 35mp (2013)

## Slide 14
Időrendszerek (a Föld forgásához kapcsolódó időrendszerek, a dinamikai idő, a nemzetközi atomidő, koordinált világidő, GPS idő, az időrendszerek kapcsolatai)
A műholdak pályája
  A mesterséges holdak mozgása az ellipszis alakú pályán
  Kepler-féle pályaelemek átszámítása a Földhöz kötött térbeli derékszögű koordinátarendszerbe
  A mesterséges holdak perturbált mozgása
  A GPS-műholdak koordinátáinak számítása a fedélzeti pályaadatokból
  Műholdpályák meghatározása
A GPS műholdak által sugárzott jelek és adatok
Tartalom

## Slide 15
A műholdak pályája
Kepler-törvények:
Minden bolygó ellipszis alakú pályán mozog. Az ellipszis egyik gyújtópontjában a Nap áll.
A Naptól a bolygóig húzott vezérsugár egyenlő idő alatt egyenlő területet súrol.
A keringési idő négyzetének és a Naptól számított közepes távolság harmadik hatványának hányadosa a Naprendszer valamennyi bolygójára állandó.
Johannes Kepler
(1571-1630)
A műholdakra is érvényesek, ha a Nap helyére a Földet, a bolygók helyére pedig a műholdakat képzeljük.

## Slide 16
A Kepler-pálya
A műhold mozgása (kéttest-probléma , Newton II. törvénye):
ahol:
r - a két tömegpont helyzetének különbségvektora;
- a különbségvektor 2. időszerinti deriváltja
(relatív gyorsulásvektor);
G - az univerzális gravitációs állandó (6,67428 × 10-11 m3/kg/s2)
Másodrendű homogén vektor-differenciálegyenlet -> 6 integrálási állandót kell rögzíteni -> ezek a Kepler-féle pályaelemek.

## Slide 17
A Kepler-féle pályaelemek

## Slide 18
A műholdak helyzetének számítása
A számítás lépései:
Pályasíkbeli koordináták számítása (a műhold helyzete az ellipszispályán)
A pályasíkbeli koordináták transzformálása térbeli derékszögű koordinátarendszerekbe (pl. égi egyenlítői vagy horizonti koordinátarendszerekbe)
A számításokhoz a koordinátarendszereket úgy vesszük fel, hogy azok origója egybeessen a Föld tömegközéppontjával (így csak forgatásokat fog tartalmazni a transzformáció).

## Slide 19
Pályasíkbeli koordináták számítása
A műhold pályasíkbeli pillanatnyi helyzetét egy szögmennyiséggel jellemezhetjük.
Ezt a szögmennyiséget háromféleképpen értelmezhetjük:
Valódi anomália (u)
Excentrikus anomália (E)
Középanomália (az időben lineárisan változó mennyiség)
Kepler III. törvénye:
Az átlagos szögsebesség (n)

## Slide 20
Pályasíkbeli koordináták számítása
A középanomália:
Az excentrikus és a középanomália kapcsolata:
Kepler-egyenlet
A pályaszámítások során a középanomáliából számítjuk az excentrikus anomáliát, így a Kepler-egyenletet át kell rendeznünk:
Megoldása: iteratív úton

## Slide 21
A valódi és az excentrikus anomália kapcsolata
r
Négyzetösszeget képezve:
1
e2cos2E
Írjuk fel az r(1-cosu) és a r(1+cosu) összefüggéseket :

## Slide 22
A valódi és az excentrikus anomália kapcsolata
Osszuk el a két egyenletet egymással:
mivel:
Így a valódi és az excentrikus anomália kapcsolatát leíró egyenlet:

## Slide 23
Pályasíkbeli koordináták számítása
A valódi v. az excentrikus anomáliák segítségével:
A műhold pályasíkbeli sebességének számítása (levezetés nélkül):

## Slide 24
A pályasíkbeli koordináták átszámítása Földhöz kötött térbeli derékszögű koordinátarendszerbe
Rendelkezésünkre állnak a pályaellipszis tengelyeivel párhuzamos irányú, pályasíkbeli koordináták.
Ezt a síkkoordináta-rendszert be kell forgatni az égi egyenlítői koordinátarendszerbe:

## Slide 25
A pályasíkbeli koordináták átszámítása Földhöz kötött térbeli derékszögű koordinátarendszerbe
A forgatás lépései:
Az u1,u2,u3 rendszerből x,y,z koordinátarendszerbe a pályasíkban a z tengely körül (-v)
Forgassuk be az xyz koordinátarendszert az égi egyenlítő síkjába az x tengely körül (-i) mértékben
Forgassuk el a koordinátarendszert a z tengely körül -W mértékben

## Slide 26
A pályasíkbeli koordináták átszámítása Földhöz kötött térbeli derékszögű koordinátarendszerbe
A forgatási mátrix meghatározása után az égi egyenlítői koordináták számíthatóak:
A sebességek transzformációja hasonlóan történik:

## Slide 27
A pályasíkbeli koordináták átszámítása Földhöz kötött térbeli derékszögű koordinátarendszerbe
A helymeghatározáshoz azonban a Földdel együttforgó térbeli derékszögű koordinátarendszerbe célszerű a műhold pozícióját meghatározni, így egy 4. forgatásra is szükség van.
Most a z tengely körül GAST mértékkel kell forgatni (vagy csak W0 értékkel forgatunk az előbbiekben)

## Slide 28
A perturbált pályamozgás
A Kepler-törvények idealizált esetre vonatkoznak (pontszerűnek tekinthető testek, kizárólag tömegvonzásból eredő gyorsulások).
A műholdak esetén azonban ezek a feltételek nem teljesülnek, így a tényleges pályák sem Kepler pályák.
Ennek megfelelően a műholdak pályájának leírásához az alábbi differenciálegyenletet kellene megoldani:
perturbációs erők | gyorsulás (m/s2)
„kéttest probléma” | 0.59
A Föld lapultsága | 5×10-5
A Hold tömegvonzása | 5×10-6
A Nap tömegvonzása | 2×10-6
egyéb gravitációs hatások | 3×10-7
A Nap sugárnyomása | 9×10-8
egyéb (árapály, közegellenállás, stb.) | 1×10-9

## Slide 29
A perturbált pályamozgás
A perturbáló erők hatására a Kepler-féle pályaelemek folyamatosan változnak.
Ennek megfelelően a rendszer által sugárzott pályaadatok az egyes pályaelemek változásairól is adnak információt.
A műhold mozgását rövid ideig leíró Kepler-pályákat simuló pályáknak nevezzük (osculating orbit).
pályamódosítás

## Slide 30
A GPS műholdak koordinátáinak számítása fedélzeti
pályaadatokból
29 10 8 12 16 0 0.0 0.141434837133D-03 0.284217094304D-11 0.000000000000D+00
0.250000000000D+02-0.676250000000D+02 0.427874979891D-08 0.287213446052D+01
-0.350549817085D-05 0.281945231836D-02 0.123549252748D-04 0.515369930267D+04
0.403200000000D+06 0.763684511185D-07-0.302590636608D+01 0.447034835815D-07
0.961245072676D+00 0.139343750000D+03-0.125352600200D+01-0.787889931075D-08
-0.500735120035D-09 0.100000000000D+01 0.159600000000D+04 0.000000000000D+00
0.000000000000D+00 0.000000000000D+00-0.884756445885D-08 0.250000000000D+02
0.000000000000D+00
PRN YY MM DD HH mm ss.s órahiba,a0(s) drift a1(s/s) drift ráta a2(s/s2)
Efem. adatok az. Crs (méter) Dn (rad/s) M0 (rad)
Cuc (rad) e (excentr.) Cus (rad) sqrt(a) (sqrt(m))
ToE(sec, a GPS héten) Cic (rad) OMEGA (rad) Cis (rad)
i0 (rad) Crc (méter) omega (rad) OMEGA DOT (rad/sec)
IDOT (rad/sec) L2 kódok száma GPS hét L2 P adat
SV megbízhatóság (m) SV health TGD (sec) IODC
Transm. Time of Msg.
Megjegyzések:
OMEGA – a GPS hét kezdetére vonatkozik és
TGD – group delay differential
A fedélzeti pályaadatok:
ToC

## Slide 31
A GPS műholdak koordinátáinak számítása fedélzeti
pályaadatokból
A középmozgás:
A korrekciók érvényességi időtartama:
A javított középmozgás:
A középanomália:
Az excentrikus anomália (fokozatos közelítéssel):
A valódi anomália:

## Slide 32
A GPS műholdak koordinátáinak számítása fedélzeti
pályaadatokból
A műhold szöghelyzete a pályasíkban:
A pályamenti korrekció:
A radiális korrekció:
A pályasíkra merőleges korrekció:
A javított szöghelyzet a pályasíkban:
A javított geocentrikus távolság:
A javított inklináció:

## Slide 33
A GPS műholdak koordinátáinak számítása fedélzeti
pályaadatokból
A geocentrikus koordináták a pályasíkban:
A felszálló csomópont javított hossza:
A WGS-84 rendszerbeli koordináták:
A műholdóra-hiba meghatározása:
wE – A Föld forgási
szögsebessége

## Slide 34
excentricitás e dimensionless
referencia epocha toa seconds
inklináció javítása (0.3 sc=54°) di semi-circles
felszálló csomó hosszának vált. OMEGADOT semi-circles/sec
fél nagytengely gyöke (A)1/2 meters1/2
felszálló csomó hossza (GPS hét 0h) (OMEGA)0 semi-circles
perigeum argumentuma w semi-circles
Középanomália M0 semi-circles
Órahiba af0 seconds
Óra drift af1 sec/sec
A GPS műholdak koordinátáinak számítása az almanachból
Az almanachban szereplő adatok:
Az almanach néhány km-re jó pályát ad (előrejelzésre, illetve a vevőknél a műholdak beazonosításának felgyorsítására jó).

## Slide 35
A GPS műholdak koordinátáinak számítása az almanachból
Az almanachban szereplő adatok:
ID: 02
Health: 000
Eccentricity: 0.9679317474E-002
Time of Applicability(s): 233472.0000
Orbital Inclination(rad): 0.9398708344
Rate of Right Ascen(r/s): -0.8010829333E-008
SQRT(A) (m 1/2): 5153.576172
Right Ascen at Week(rad): -0.2653320909E+001 Argument of Perigee(rad): 3.131176114
Mean Anom(rad): 0.6281801462E+000
Af0(s): 0.2880096436E-003
Af1(s/s): 0.3637978807E-011
week: 577
GPS héten belüli
ref. epocha
Óraparaméterek (órahiba, drift)
Ez már a javított i

## Slide 36
A GPS műholdak koordinátáinak számítása az almanachból
A középanomália:
A középmozgás:
Az inklináció:
A felszálló csomó hossza:
A többi pályaparaméter (a, e, w) nem változik.
A műholdórahiba kiszámítása az almanachból:
t0 – a GPS hét kezdetének időpontja

## Slide 37
Időrendszerek (a Föld forgásához kapcsolódó időrendszerek, a dinamikai idő, a nemzetközi atomidő, koordinált világidő, GPS idő, az időrendszerek kapcsolatai)
A műholdak pályája
  A mesterséges holdak mozgása az ellipszis alakú pályán
  Kepler-féle pályaelemek átszámítása a Földhöz kötött térbeli derékszögű koordinátarendszerbe
  A mesterséges holdak perturbált mozgása
  A GPS-műholdak koordinátáinak számítása a fedélzeti pályaadatokból, illetve az almanachból
A GPS műholdak által sugárzott jelek és adatok
Tartalom

## Slide 38
A GPS műholdak által sugárzott jelek és adatok
A GNSS technika rádiójelek vételén alapul. A továbbiak megértéséhez elevenítsünk fel néhány alapfogalmat az elektromágneses hullámok terjedésével kapcsolatban:
fizikai mennyiség | jele | mértékegysége
frekvencia | f | 1/s (Hz)
körfrekvencia | w | rad/s
fázis | j | rad
hullámhossz | l | m
periódusidő | T | s
A ciklus: a 2p radiánnak megfelelő fázistartomány (egy teljes hullámhossz)
A körfrekvencia és a fázis összefüggése:

## Slide 39
Alapfogalmak
r
Konstans frekvenciát és 0 kezdőfázist feltételezve:
Mivel azonban a vevő és a műhold mozog egymáshoz képest:
ahol
fr - a vételi frekvencia
fe - a kisugárzott frekvencia

## Slide 40
A műholdak által sugárzott mérőjelek
A műholdak oszcillátorainak alapfrekvenciája:
Vivőhullámok adatai:
A vivőhullámokra ültetik a különböző mérőjeleket, és egyéb adatokat:
GPS modernizáció (Block-IIF, 2010. május 28.):

## Slide 41
A mérőjelek kódolása
Kétfajta kód (mindkettő ál-véletlen zaj / PRN kód):
C/A (coarse acquisiton):
frekvencia: f0/10=1.023 MHz (1540 teljes vivőhullám tartozik 1 kódértékhez)
a teljes kódsorozat minden ezredmásodpercben megismétlődik (1023 bit);
a kód képlete műholdspecifikus;
csak az L1 vivőfázis modulálják (kivéve a Block IIR-M műholdak esetén – L2C)
P (precise):
frekvencia: f0=10.23 MHz;
hosszú periódus (266 naponta ismétlődik meg);
a 266 napos periódus egyhetes szakaszait rendelték hozzá az egyes műholdakhoz (PRN szám – max. 38 műhold)
minden GPS héten újrakezdődik a kód generálása;
L1 és L2 vivőfázist is modulálják vele;
Anti spoofing (W kód)
I5 és Q5 (kvadratúra összetevők)
frekvencia: f0=10.23 MHz;
a kódsorozat ezredmásodpercenként ismétlődik (10230 bit);
Q5 nem tartalmazza a pályaadatokat.

## Slide 42
A műholdak által sugárzott navigációs adatok
Valamennyi műhold mindkét frekvencián sugároz navigációs üzeneteket 30s hosszú ún. frame-ekbe foglalva.
alrész | szó #1 | szó #2 | szó #3-#10 | bitek száma
1 | TLM | HOW | óraparaméterek | 300
2 | TLM | HOW | pályaadatok és korrekciók (1) | 300
3 | TLM | HOW | pályaadatok és korrekciók (2) | 300
4 | TLM | HOW | egyéb üzenetek, UTC, ionoszféra | 300
5 | TLM | HOW | almanach adatok | 300
Teljes navigációs üzenet:
12,5 perc

## Slide 43
1. alrész
Műholdórahiba:
Műholdórahiba (L1 frekvencián):

## Slide 44
1. alrész
Műholdadatok pontossága:
Műholdadatok állapota:
    0 = minden navigációs üzenet OK;
    1 = valamelyik navigációs üzenet hibás;

## Slide 45
2. és 3. alrész

## Slide 46
2. és 3. alrész

## Slide 47
4. és 5. alrész
4. alrész:
a 2,3,4,5,7,8,9 és 10. oldalon: a 25-32 műholdak almanach adatai
17. oldal: speciális üzenetek;
18. oldal: ionoszféra és UTC adatok;
25. oldal: műhold konfigurációk 32 műholdra;
1, 6, 11,12,16,19,20,21,22,23 és 24. (titkos);
13, 14, 15: tartalék
5. alrész:
1-24 oldalak: az 1-24 műholdak almanach adatai;
25. oldal: műhold-állapot adatok az 1-24 műholdakra, almanach ref. epocha és ref. GPS hét

## Slide 48
Köszönöm a figyelmet!